## Slide 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» ΆΡΘΡΟ 26 & 44 παρ. 3, Καν. 508/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης της σάρκας και του κελύφους του μπλε καβουριού (Callinectes sapidus)» Αξιοποίηση απορριμμάτων από αλιευτικά προϊόντα για παραγωγή βιώσιμων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας: Χιτοζάνη από μπλε καβούρι
Γεώργιος Ζαχ. Παπαγεωργίου
Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 2: Αξιοποίηση απορριμμάτων για παραγωγή βιώσιμων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας

## Slide 3: Τιμή Πώλησης Χιτοζάνης
1272 euro/Kg
289.5 euro/Kg

## Slide 4
2080 euro/Kg

## Slide 5
5520 euro/Kg

## Slide 6: Χημικά Προϊόντα – Παρόν και Μέλλον

## Slide 7: Από τις ορυκτές σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες & πράσινες διεργασίες

## Slide 8: Από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
Βιοδιυλιστήριο
Τρόφιμα
Ζωοτροφές
Υλικά
Χημικά
Καύσιμα Κίνησης
Ενέργεια
Θέρμανση
Βιοοικονομία

## Slide 9: Προϊόντα από Βιομάζα

## Slide 10
Απόβλητα αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων
Απόβλητα τροφίμων φυτικής προέλευσης
Απόβλητα τροφίμων ζωϊκής προέλευσης
Εκχύλιση
Αποτέφρωση
Προκατεργασία και υδρόλυση
Λιπίδια
Ημικυτταρίνη
Διατροφοδραστικά
Άμυλο
Φυτοχημικά
Φαινόλες
Βιοντίζελ
Ενεργός άνθρακας
Τέφρα
Υδρογέλες
Σάκχαρα
Ζύμωση
Βιαιθανόλη
Βουτανόλη
Ένζυμα
Βιοϋδρογόνο
Βιοπλαστικά
Αναερόβια χώνευση
Θερμότητα, ενέργεια, βιολίπασμα
Εκχύλιση και επεξεργασία
Κολλαγόνο
Χιτοζάνη
Υδρόλυση πρωτεϊνών
Βιοδραστικά πεπτίδια
Εντομοκτόνα
Θεραπευτικά ένζυμα
Θρεπτικά συστατικά λιπάσματος και εδάφους

## Slide 11
ΠΟΛΥΜΕΡΗ
Οργανικά
Ανόργανα
Υγροκρυσταλλικά
Φωτονικά
Αγώγιμα-Φωτοαγώγιμα
Θερμοσταθερά
Υδατοδιαλυτά
Χημική σύσταση
Χαρακτηριστική ιδιότητα
Πλαστικά
Ελαστομερή
Ίνες
Κόλλες
Επιχρίσματα
Εφαρμογή
Φυσικά
Τροποποιημένα Φυσικά
Συνθετικά
Ύαλοι
Πρωτεΐνες Πολυνουκλεοτίδια
Πολυσακχαρίτες
Κόμμεα ή ρητίνες
Ελαστομερή
Θερμοπλαστικά
Θερμοσκληραινόμενα
Μηχανολογικά πολυμερή
Πολυμερή μαζικής παραγωγής
Ειδικά πολυμερή
Προέλευση
Τρόπος μορφοποίησης

## Slide 12
Πολυμερή
είναι
μπορεί να είναι
μακρομόρια
ταξινομούνται
με βάση
συνθετικά
φυσικά
τη χημική
σύσταση
και δομή
τις εφαρμογές
τις φυσικές
ιδιότητες
έχουν
αποτελούνται από
πολλά ενωμένα
μονομερή
που μπορεί
να είναι
ενός είδους
(ομοπολυμερή)
από περισσότερα
του ενός είδη
(συμπολυμερή)
όπως
όπως
που
περιλαμβάνουν
κυτταρίνη,
φυσικό ελαστικό, άμυλο, χιτίνη
φύλλα, χυτά αντικείμενα,
ελαστομερή,κόλλες,
επιχρίσματα, ίνες
θερμικές
ιδιότητες
με βάση τις οποίες
διακρίνονται σε
θερμοπλαστικά
θερμοσκληρυνόμενα
παράγονται με
διαμορφώσεις
μακαρονάδας
ευρεία κατανομή
μοριακών βαρών
πολυμερισμό
προσθήκης
πολυμερισμό
συμπύκνωσης
που εξαρτώνται
από
μήκος της
αλυσίδας
πλευρικές
ομάδες
σταυροδεσμούς
τοπολογία
αλυσίδας
θερμοκρασία
μετάβασης υάλου
θερμοκρασία
τήξης
βαθμό
κρυσταλλικότητας
άμορφα,
δεν τήκονται
χαρακτηρίζονται
από
είναι
παράγονται με
τροποποιημένα φυσικά
όπως
οξική κυτταρίνη, χιτοζάνη

## Slide 13: Πολυμερή
Βιοπλαστικά
π.χ. βασισμένα
στο άμυλο,
την κυτταρίνη,
τη χιτίνη, PLA, PHA
Βιοπλαστικά
π.χ.. Biobased PE,
PET, PA, PPT
Από ανανεώσιμους
πόρους
Από μη ανανεώσιμους
ορυκτούς πόρους (πετρέλαιο)
Βιοαποικοδομήσιμα
Συμβατικά πλαστικά
π.χ. PE, PP, PS,
PVC, PC, PET
Από ανανεώσιμες πρώτες ύλες
και μη βιοαποικοδομήσιμα
Από ανανεώσιμες πρώτες ύλες
και βιοαποικοδομήσιμα
Βιοπλαστικά
π.χ. PBS, PBA,
PCL, PBAT, PBSA
Από μη ανανεώσιμους
ορυκτούς πόρους
και βιοαποικοδομήσιμα
Μη βιοαποικοδομήσιμα
Source http://www.futuramat.com
13
Από μη ανανεώσιμους
ορυκτούς πόρους
και μη βιοαποικοδομήσιμα

## Slide 14
Ι. Τροποποίηση φυσικών πολυμερών
Φυσικά πολυμερή
(π.χ. άμυλο, κυτταρίνη)
Βιοπλαστικά
(π.χ. οξική κυτταρίνη)
Βιομάζα
(λιγνίνη, κυτταρίνη,
άμυλο, σάκχαρα)
ΙΙ. Μετατροπή της βιομάζας σε μονομερή και πολυμερισμός
Νέα μονομερή
(π.χ. λακτίδια, FDCA)
Συμβατικά μονομερή
(π.χ. αιθυλένιο, τερεφθαλικό οξύ)
Χημική
κατάλυση
Βιοχημική
κατάλυση
Βιοπλαστικά
Νέα: PLA, PBS, PEF, PHA, …
Κλασσικά: bio-PE, bio-PET, …
ΙΙΙ. Απευθείας παραγωγή σε φυτά ή μικροοργανισμούς
CO2 + H2O
Χημική
τροποποίηση
Φωτοσύνθεση
Βιοπλαστικά
(π.χ. PHA)
Βιοδιυλιστήριο
Τρόφιμα
Ζωοτροφές
Υλικά
Χημικά
Καύσιμα Κίνησης
Ενέργεια
Θέρμανση
Βιοοικονομία
Μέθοδοι Παραγωγής Πολυμερών από Ανανεώσιμους Πόρους

## Slide 15
Φυσικά Πολυμερή
Φυτικής Προέλευσης
Ζωϊκής Προέλευσης
Παραγόμενα από Μικρόβια
Πολυσακχαρίτες
π.χ. Κυκλοδεξτρίνες,
Κυτταρίνη, Ημικυτταρίνη,
Άμυλο, Ινουλίνη, Πηκτίνη,
Γλυκομαννάνη, Κόμμι Γκούαρ,
Αραβινογαλακτάνη, Καρραγενάνη
Πολυσακχαρίτες
π.χ. Χιτίνη,
Υαλουρονικό οξύ,
Θειϊκή χονδροϊτίνη
Πρωτεΐνες
π.χ. Κολλαγόνο,
Ζελατίνη, Καζεΐνη
Αλβουμίνη, Φιβροΐνη,
Φιβροΐνη μεταξιού
Πολυσακχαρίτες
π.χ. Αλγινικά,
Δεξτράνη, Ξανθάνη,
Πουλουλάνη
Πολυεστέρες
π.χ. Πολυ(υδροξυαλκανοϊκοί εστέρες)
Πολυτερπένια
π.χ. Φυσικό ελαστικό
Πρωτεΐνες
π.χ. Γλουτένη,
Πρωτεΐνη σόγιας
Πολυεστέρες
π.χ. Από ανώτερα φυτά
Ρητίνες
π.χ. Σέλλακ
Πολυαμίδια
π.χ. Πολυ(γ-γλουταμικό οξύ)
Πολυανυδρίτες
π.χ. Πολυ(φωσφορικοί εστέρες)
Πολυφαινόλες
π.χ. Λιγνίνη, Ταννίνη

## Slide 16
Starch
Lignocellulose
Plant Oils
Natural Rubber
Saccharose
Glucose
Adipic Acid
Lysine
Glycerol
Fatty Acids
Epichlorihdrin
Epoxy Resins
Polyols
Diacids
Polyamides
Fructose
Hydroxy Methyl Furfural
(HMF)
2,5-Furandicarboxylic Acid
(FDCA)
Other Furan-based Polymers
Poly(ethylene furanoate) (PEF)
Superabsorbent Polymers
3-HP
Acrylic Acid
Succinic Acid
1,4-Butandiol
THF
Poly(butylene succinate)
(PBS)
Polyurethanes
Isobutanol
Ethylene
Monoethylene
Glycol (MEG)
Ethanol
p-Xylene
Terephthalic Acid
Poly(ethylene terephthalate)
(PET)
Styrene Butadiene
Rubber (SBR)
Polyethylene (PE)
Propylene
Polypropylene (PP)
Vinyl Chloride
Methyl Methacrylate
Poly(vinyl chloride)
(PVC)
Poly(methyl methacrylate)
(PMMA)
Sorbitol
Isosorbide
Polyurethanes
Polycarbonate
Polyhydroxyalkanonate
1,3-Propanediol
Lactic Acid
Poly(Lactic Acid)
(PLA)
Poly(butylene terephthalate)
(PBT)
Poly(ethylene terephthalate)
(PET-like)
Poly(propylene terephthalate)
(PPT)
HDMA
Polyamides
(PA)
Polyurethanes
(PU)
Caprolactam
Polyurethanes
(PU)
Polyurethanes
(PU)
Natural Rubber
Starch-based Polymers
Lignin-based Polymers
Cellulose-based Polymers

## Slide 17: Χιτίνη και Χιτοζάνη
Η χιτίνη αποτελείται από μονάδες Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης (2-ακετυλαμινο-2-δεοξυ-β-D-γλυκόζης), οι οποίες ενώνονται με β-(1,4) γλυκοζιτικούς δεσμούς, σχηματίζοντας γραμμικές αλυσίδες μεγάλου μήκους.
Η χιτοζάνη είναι ένας γραμμικός πολυσακχαρίτης που αποτελείται από τυχαία κατανεμημένες μονάδες D-γλυκοζαμίνης (αποακετυλιωμένη μονάδα) και Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης (ακετυλιωμένη μονάδα), ενωμένες με β-(1,4) γλυκοζιτικούς δεσμούς.

## Slide 18: Βιολογικοί πόροι για παραγωγή Χιτίνης

## Slide 19: Σύσταση κελύφους οστρακόδερμων
Συστατικό | (Περιεκτικότητα % κατά βάρος)
Υδατάνθρακες | 43 ± 3%
Πρωτεΐνη | 18 ± 1%
Λίπος | 0.25 ± 0.08%
Ανόργανα συστατικά | 30 ± 1%
Υγρασία | 9 ± 1%
Σύσταση κελύφους μπλε καβουριού

## Slide 20: Παραγωγή Χιτοζάνης

## Slide 21
Χιτίνη | Χιτοζάνη | Ολιγοσακχαρίτες Χιτοζάνης
Μοριακό βάρος > 1000 kDa | Μοριακό βάρος > 100 kDa | Μοριακό βάρος < 2 kDa
Αδιάλυτη στο νερό, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα | Αδιάλυτη στο νερό, διαλυτή μόνο σε όξινα διαλύματα | Ευδιάλυτοι στο νερό, σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα
Δεν απορροφάται από το σώμα | Απορροφάται από το σώμα σε ποσοστό 1-3% | Απορροφώνται από το σώμα σε ποσοστό > 99%
Χιτίνη
Χιτοζάνη
Ολιγοσακχαρίτες Χιτοζάνης
Αποακετυλίωση
Ενζυμική διάσπαση
Χιτίνη – Χιτοζάνη – Ολιγοσακχαρίτες Χιτοζάνης

## Slide 22: Ιδιότητες Χιτοζάνης

## Slide 23: Εφαρμογές Χιτοζάνης

## Slide 24: Εφαρμογές Χιτοζάνης

## Slide 25: Παραλαβή Χιτίνης
Βήμα 1ο: Ελάττωση μεγέθους
Τεμαχισμός κελύφους των καβουριών σε μπλέντερ. Ψύξη με υγρό άζωτο και άλεση σε γουδί.
Βήμα 2ο: Αποπρωτεΐνωση
Κατεργασία με διάλυμα ΝaΟΗ 5% w/v, με ανάδευση στους 60 °C για 2 h, για απομάκρυνση πρωτεϊνών και άλλων οργανικών ενώσεων (λιπιδίων, νουκλεϊκών οξέων).
Παράλληλα συμβαίνει και μερική αποακετυλίωση και υδρόλυση της χιτίνης.
Βήμα 3ο: Αποχρωματισμός
Επεξεργασία των αποπρωτεϊνωμένου υλικού με ακετόνη σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση για 24 h, με σκοπό την απομάκρυνση των χρωστικών (ασταξανθίνη).
Βήμα 4ο: Απομάκρυνση των ανόργανων αλάτων
Επεξεργασία με διάλυμα HCl 1% w/v υπό ανάδευση στους 25 °C για 24 h, για διάλυση του CaCO3:
2 HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 ↑
Με διήθηση παραλαβή χιτίνης ως καφετί ίζημα.
Ξήρανση σε πυριατήριο στους 60 °C μέχρι σταθερού βάρους.

## Slide 26: Αποακετυλίωση της χιτίνης για παραγωγή χιτοζάνης
Απόδοση χιτοζάνης ως προς την αρχική μάζα των κελυφών ως 17%.
Χημική αποακετυλίωση της χιτίνης με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) 50 % w/v, υπό ανάδευση στους 100 °C για 10h. (5ml διαλύματος NaOH ανά γραμμάριο χιτίνης).

## Slide 27: Ξήρανση και άλεση υλικού κελύφους των καβουριών

## Slide 28: Απομάκρυνση ανθρακικών αλάτων
Αντίδραση του αλεσμένου υλικού του κελύφους των καβουριών με HCl για την απομάκρυνση ανθρακικών αλάτων και αφρισμός κατά λόγω έκλυσης CO2
2 HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 ↑

## Slide 29: Αποχρωματισμός της χιτίνης με εκχύλιση στερεού-υγρού με χρήση ακετόνης
Κατεργασία στερεών κελύφους με ακετόνη για αποχρωματισμό, έγχρωμο διήθημα και παραληφθέν στερεό.

## Slide 30: Απομάκρυνση των πρωτεϊνών με NaOH
Διήθηση υπό κενό μετά την απομάκρυνση των πρωτεϊνών με NaOH και παραληφθέν στερεό.

## Slide 31: Αποακετυλίωση

## Slide 32: Μέτρηση μοριακών βαρών
Μονάδα Χρωματογραφίας Διαπερατότητας Πηκτής (GPC) για τον προσδιορισμό μοριακών βαρών της Χιτοζάνης.

## Slide 33: Χαρακτηρισμός Χιτοζάνης με FTIR

## Slide 34: Χαρακτηρισμός Χιτοζάνης με WAXD
Στο διάγραμμα περιθλασιμετρίας ακτινών-Χ (WAXD) της χιτοζάνης, παρατηρούνται δύο σχετικά ευρείες κορυφέςστις 10.1ο και στις 20ο επιβεβαιώνοντας τον ημικρυσταλλικό του χαρακτήρα του πολυμερούς

## Slide 35: Χαρακτηρισμός Χιτοζάνης με DSC
Στο θερμόγραμμα Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) της χιτοζάνης, ουσιαστικά παρατηρείται η απομάκρυνση υγρασίας και όχι κάποια μετάβαση του πολυμερούς.

## Slide 36: Μεμβράνη χιτοζάνης

## Slide 37: Μεμβράνη χιτοζάνης

## Slide 38: Εκτύπωση δοκιμίων Χιτοζάνης σε 3d-printer από διάλυμα

## Slide 39: Εκτύπωση δοκιμίων Χιτοζάνης σε 3d-printer από διάλυμα
Διαλύματα
4% w/v Χιτοζάνη / 1% w/w Ζελατίνη (CSG)
5% w/v Χιτοζάνη / 5% w/w Πηκτίνη (CSP)
Εκτυπωμένα με 3D Printer δοκίμια κατά τη φάση των δοκιμών από μίγμα χιτοζάνης με πηκτίνη, αριστερά μόλις μετά την εκτύπωση και δεξιά μετά την απομάκρυνση του διαλύτη.
Χιτοζάνη προστέθηκε νερό, αναδεύτηκε μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ομοιόμορφη διασπορά και προστέθηκε οξικό οξύ (2% v/v).

## Slide 40: Εκτύπωση δοκιμίων Χιτοζάνης σε 3d-printer από διάλυμα
Εκτυπωμένα με 3D Printer δοκίμια: αριστερά από μίγμα χιτοζάνης και ζελατίνης και δεξιά από μίγμα χιτοζάνης και πηκτίνης.

## Slide 41
Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού
Τμήμα Προκατεργασίας Κελυφών (Cell Pretreatment)
Άλεση
(Milling)
Βρασμός
(Boiling)
Τροφοδοσία - Κελύφη
(Feed)
+ Η2Ο
Διήθηση (Filtration)
Κελύφη
Απόβλητα Κελύφους

## Slide 42
Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού
Τμήμα Απομάκρυνσης Ανόργανων Αλάτων (Desaltering)
Αντίδραση με HCl
1% w/v HCl
10L δ/τος/1kg κελύφους
Διήθηση (Filtration)
CaCl2, HCl, H2O
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
+ Η2Ο
Χιτίνη

## Slide 43
Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού
Τμήμα Αποπρωτεΐνωσης (Deproteination)
Αντίδραση με NaOH (60oC, 2h)
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
+ Η2Ο
Πρωτεΐνες
NaOH, Η2Ο
5%w/v NaOH
8L δ/τος NaOH/1kg κελύφους
Διήθηση (Filtration)

## Slide 44
Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού
Τμήμα Αποχρωματισμού (Decoloration)
Εκχύλιση Στερεού-Υγρού
(Solid-Liquid Extraction)
+ CH3COCH3
Διήθηση (Filtration)
Λεύκανση
(Bleaching)
Διήθηση (Filtration)
Ξήρανση
(Drying)
Χρωστικές
NaOCl, H2O
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
Χρωστικές
CH3COCH3
+ NaOCl

## Slide 45
Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού
Τμήμα Αποακετυλίωσης (Deacetylation)
Αντίδραση με NaOH
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
Διήθηση (Filtration)
NaOH
+ Η2Ο
Χιτoζάνη
Ξήρανση (60oC, 2h)
(Drying)
Ξηρή Χιτoζάνη
50%w/v NaOH
5L δ/τος NaOH/1kg χιτίνης

## Slide 46
Άλεση
(Milling)
Βρασμός
(Boiling)
Τροφοδοσία - Κελύφη
(Feed)
+ Η2Ο
Διήθηση (Filtration)
Κελύφη
Απόβλητα Κελύφους
Τμήμα Προκατεργασίας Κελυφών (Cell Pretreatment)
Αντίδραση με HCl
1% w/v HCl
10L δ/τος/1kg κελύφους
Διήθηση (Filtration)
CaCl2, HCl, H2O
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
+ Η2Ο
Χιτίνη
Τμήμα Απομάκρυνσης Ανόργανων Αλάτων (Desaltering)
Αντίδραση με NaOH (60oC, 2h)
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
Διήθηση (Filtration)
+ Η2Ο
Τμήμα Αποπρωτεΐνωσης (Deproteination)
Πρωτεΐνες
NaOH, Η2Ο
5%w/v NaOH
8L δ/τος NaOH/1kg κελύφους
Αντίδραση με NaOH
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
Διήθηση (Filtration)
NaOH
+ Η2Ο
Χιτoζάνη
Τμήμα Αποακετυλίωσης (Deacetylation)
Ξήρανση (60oC, 2h)
(Drying)
Ξηρή Χιτoζάνη
50%w/v NaOH
5L δ/τος NaOH/1kg χιτίνης
Διάγραμμα Διεργασιών Μονάδας Παραγωγής Χιτοζάνης από Κελύφη Μπλε Καβουριών
Εκχύλιση Στερεού-Υγρού
(Solid-Liquid Extraction)
+ CH3COCH3
Διήθηση (Filtration)
Τμήμα Αποχρωματισμού (Decoloration)
Λεύκανση
(Bleaching)
Διήθηση (Filtration)
Ξήρανση
(Drying)
Χρωστικές
NaOCl, H2O
Έκπλυση
(Solid-Liquid Extraction)
Χρωστικές
CH3COCH3
+ NaOCl

## Slide 47: Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού Απόδοση Διεργασιών – Κατανάλωση Αντιδραστηρίων
Διεργασία | Απόδοση (%) | Λαμβανόμενη Μάζα (kg) | Κατανάλωση αντιδραστηρίων
Προκατεργασία | 60 | 3600 | 
Αφαλάτωση | 80 | 2880 | δ/μα HCl 1 % w/v 10L/kg (36000L, 360kg HCl)
Αποπρωτεΐνωση | 50 | 1440 | ΝaΟΗ 5% w/v, 8L/kg, (23040L, 1152kg NaOH)
Αποχρωματισμός | 95 | 1368 | Acetone 10L/kg (14400L Acetone) δ/μα NaOCl 0.315% w/v, 10L/kg (14400L δ/τος, 45.36kg NaOCl)
Αποακετυλίωση | 75 | 1026 | ΝaΟΗ 50% w/v, 5L/kg, (6840L δ/τος, 3420kg NaOH)
Ολική απόδοση | 17 | 1026 | 
Αποδόσεις σε οργανικό υλικό και λαμβανόμενη μάζα ανά στάδιο διεργασιών της μονάδας παραγωγής χιτοζάνης. Βάση υπολογισμών αρχική μάζα μπλε καβουριών 10000/year.
Μάζα κελύφους 60% αρχικής μάζας, (6000kg/year).

## Slide 48: Μονάδα Παραγωγής Χιτοζάνης από Απόβλητα Μπλε Καβουριού Εκτίμηση κόστους λειτουργίας μονάδας
Kόστος οικοπέδων/κτιρίων 400.000 euros
Κόστος εξοπλισμού 91.250 euros
Κόστος βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού/υδραυλικά 30.000 euros
Ετήσιο κόστος αντιδραστηρίων 33.519 euros
Ετήσια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 5.000 euros
Κόστος θέρμανσης/μετακίνησης 15.000 euros
Αμοιβές προσωπικού 72.000 euros
Αναλώσιμα/συντήρηση 15.000 euros
Υποθέτοντας απόσβεση πάγιας επένδυσης σε 10 έτη (10 years)
Ετήσιο κόστος λειτουργίας (+ δεκαετή απόσβεση πάγιας επένδυσης)
33.519+72.000+5.000+15.000+15.000+40.000+9.125+3.000=192.644 euros
Με βάση μια ελάχιστη τιμή πώλησης χιτοζάνης 220 ευρώ για 1026 kg χιτοζάνης
Eτήσια Έσοδα 225.720 euros
Ετήσια κέρδη προ φόρων 33.076 euros

## Slide 49: Συμπεράσματα
Η παραγωγή βιώσιμων πολυμερών από απόβλητα είναι μια δυνατή εξέλιξη. Για παράδειγμα η παραγωγή χιτοζάνης από απόβλητα από μπλε καβούρια.
Η χιτοζάνη είναι βιοπολυμερές υψηλής αξίας. Χρησιμοποείται για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με εφαρμογές σε τομείς όπως στη φαρμακευτική τεχνολογία, ιατρική, γεωργία, συσκευασία τροφίμων κ.λ.π.
Η απόδοση της διαδικασίας παραλαβής χιτοζάνης από καλύφη μπλε καβουριών είναι σχετικά χαμηλή (10-17%).
Μια μονάδα παραγωγής χιτοζάνης μπορεί να έχει οικονομικά συμφέρουσα λειτουργία αν το κόστος αντιδραστηρίων και η τιμή ενέργειας κρατηθεί χαμηλά.
Η ανακύκλωση των διαλυτών είναι πολύ σημαντική για την οικονομική βιωσιμότητα μιας μονάδας παραγωγής χιτοζάνης, αλλά και τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της μονάδας.

## Slide 51
Σας ευχαριστώ